## Slide 1: Komponen elektronika dan pcb design (kicad)
By Salman galileo

## Slide 2: Komponen elektronika

## Slide 3: Komponen elektronika dasar
Resistor
Adalah komponen pasif yang berguna untuk mengatur dan menghambat tegangan listrik dalam sebuah rangkaian.

## Slide 4: Komponen elektronika dasar
Kapasitor
Nama lain : Kondensator, berfungsi untuk menyimpan energi yang ada didalam medan listrik.

## Slide 5: Komponen elektronika dasar
Induktor
Sering disebut reaktor, yang berfungsi sebagai penyimpan energi dimedan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya.

## Slide 6: Komponen elektronika dasar
Dioda
Sebagai penyearah arus.
Transistor
Sebagai switch dan penguat.

## Slide 7: Komponen elektronika dasar
Integrated Circuit (IC)
Terdiri dari ribuan bahakan jutaan transistor, dan berfungsi sebagai otaknya rangkaian.
Saklar (Switch)
Sebagai On/Off rangkaian elektronika.

## Slide 8: Sensor

## Slide 9: Sensor merupakan transducer
Sensor merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi sesuatu (ex : suhu, kecepatan, jarak, dll) dan sering berfungsi untuk mengukur magnitude (besaran) sesuatu.
Sensor merupakan contoh transducer.
Apa Itu Transducer ?

## Slide 10: Transducer
Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya.
Berdasarkan fungsinya, transducer terbagi 2 yaitu transducer input dan transducer output.

## Slide 11: Transducer input vs transducer output
Transducer input adalah transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik.
Contoh : LDR (Light Dependent Resistor) mengubah cahaya menjadi resistansi (hambatan).
Transducer output adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi energi fisik.
Contoh : LED (Light Emitting Diode) mengubah listrik menjadi energi cahaya.

## Slide 12: Jenis jenis sensor
Sensor Temperatur Kelembapan
Contoh : DHT11, DHT22
Sensor Jarak
Contoh : SHARP GP2Y0A21YK0F, HC-SR04
Sensor Intensitas Cahaya
Contoh : Photoresistor, dll.
Sensor Gerak (PIR)
Dll

## Slide 13: Jenis jenis sensor

## Slide 14: Cara kerja sensor
Cara kerja sensor accelerometer :
https://www.youtube.com/watch?v=i2U49usFo10

## Slide 15: PCB DESIGN (KICAD)

## Slide 16: Pcb design
Manufacturing Parameter
PCB Design with software (KiCAD)

## Slide 17: Manufacturing parameter
Component Package
PCB Manufacturing Capability (Spectra)

## Slide 18: Component package

## Slide 19: PCB Manufacturing Capability (spectra)
Track Minimum Width (10 mils = 0.254 mm)
spacing (0.3 mm)
Min hole (0.9 mm)

## Slide 20: PCB Design with software
Prepare symbol & footprint
Create schematic
Associate symbol with footprint
Create PCB (component placement and routing)
Rule Check